Załącznik Nr 6 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

„Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zespołu Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku i Zespołu Szkół w Piaskach”

SERWER – szt. 1

| Zadanie Nr 1 |
| --- |
| Typ | Serwer sprzętowy typu Tower |
| Zastosowanie: | Serwer będzie wykorzystywany do zarządzania pracownią komputerową - domena Windows® Serwer oraz bazy danych programów edukacyjnych. |
| Wydajność | Serwer musi osiągać w teście wydajności „CPU Benchmarks” organizacji PassMark® Software w kolumnie „Passmark CPU Mark” minimum 6360 punktów. |
| Pamięć operacyjna | Pojemność min. 4096 MB Maksymalna obsługiwana pojemność min. 16384 MB Wolne sloty pamięci min. 2 sztuki. |
| Parametry pamięci masowej | 2 x dyski twarde minimum 500 GB Wolne kieszenie na dyski min. 2 sztuki. Sprzętowy kontroler RAID SATA |
| Sieć | Dwie karty sieciowe Gigabit Ethernet RJ-45 |
| Ergonomia | Głośność przy maksymalnym obciążeniu nie powinna przekraczać 40 dB. |
| Wymagania dodatkowe | Minimum 4 gniazda USB w tym dwa wyprowadzone z przodu budowy. Złącze video VGA Nagrywarka DVD |
| Warunki gwarancji | 36 miesięcy od czasu dostawy – serwis realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego zgodnie z normą ISO 9001:2000, w trybie NBD Wykonawca przy odbiorze sprzętu będzie zobowiązany załączyć wypełnioną kartę gwarancyjną. |
| Certyfikaty i standardy | Sprzęt musi być produkowany zgodnie z: Normami Energy Star Normami ISO 9001 i ISO 14001 lub równoważnymi i posiadać: Deklarację zgodności CE |
| Wsparcie techniczne | Dostęp do aktualnych sterowników na stronie producenta poprzez podanie kodu serwisowego, numeru seryjnego lub modelu. |

LAPTOPY – szt. 24

| Zadanie Nr 1 |
| --- |
| Typ | Komputer przenośny |
| Zastosowanie | Uruchamianie programów edukacyjnych, graficznych i aplikacji biurowych. |
| Wydajność obliczeniowa | Zastosowany procesor musi osiągać ocenę minimum 2340 mierzoną w minimum 1000 próbach, wg testu Passmark CPU Mark. Wyniki testu należy dołączyć do oferty. |
| Pamięć operacyjna | Pojemność min. 4 GB RAM Maksymalna obsługiwana pojemność min. 8 GB RAM |
| Karta grafiki | Zintegrowana z procesorem lub płytą główną |
| Ekran | Minimum 15,5 cala z powłoką antyodblaskową Rozdzielczość podstawowa minimum 1366x768 |
| Dysk twardy | Minimum 500 GB |
| Napęd optyczny | Wbudowana nagrywarka DVD |
| Złącza wbudowane w komputer (niezajęte) | 1x 15-stykowe D-Sub, 1 x HDMI, 3x USB 2.0, 1x RJ-45 (LAN) 1000Gbps, Wyjście słuchawkowe, wejście na mikrofon, wejście zasilania (DC-in), czytnik kart pamięci SD i MMC |
| Łączność | WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa Wbudowany mikrofon, kamera z optyczną sygnalizacją włączenia, głośniki |
| Wyposażenie dodatkowe | Mysz optyczna USB Torba dwukomorowa Zasilacz, przewód |
| Wymagania dodatkowe | Możliwość zapięcia laptopa linką zabezpieczającą Wszystkie laptopy mają być identyczne pod względem komponentów. |
| Bateria | Li-Ion, minimum 2,2Wh |
| Ergonomia | Grubość komputera do 3,5 cm |
| Waga | Waga laptopa z baterią, torbą i zasilaczem nie może przekraczać 3 kg |
| Oprogramowanie preinstalowane | Microsoft Windows 7 Professional 64bit PL lub równoważny. Warunki równoważności: - możliwość podłączenia do domeny - uruchamianie oprogramowania firmy SOFTECH i VULCAN oraz oprogramowania COREL draw 12 na które Zespół Szkół Nr 1 posiada już licencje. Oprogramowanie pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: Informowanie administratora o otwarciu obudowy Zdalne zablokowanie stacji dysków, USB, Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie, Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej, Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci, Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface, Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych. Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, Zdalne przejęcie konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; zdalną konfigurację ustawień BIOS, zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM z serwera zarządzającego; zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) nawiazywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O i zintegrowany układ graficzny. dodatkowy mikroprocesor, niezależny od głównego procesora komputera, pozwalający na generowanie hasła jednorazowego użytku |
| Warunki gwarancji i jakości | W celu potwierdzenia, iż oferowana dostawa odpowiada wymaganiom żądanym przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć dokumentację producenta, potwierdzającą, iż sprzęt oferowany w niniejszym postępowaniu: Posiada gwarancję 2 lata – serwis realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego zgodnie z normą ISO 9001:2000, w trybie NBD (w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych partnera serwisowego, producent przejmuje zobowiązania napraw gwarancyjnych) jest fabrycznie nowy, nierefabrykowany spełnia wymagania niniejszej SIWZ Wykonawca przy odbiorze sprzętu będzie zobowiązany załączyć wypełnioną kartę gwarancyjną. Sprzęt musi być produkowany zgodnie z: Normami Energy Star Normami ISO 9001 i ISO 14001 lub równoważnymi oraz posiadać Deklarację zgodności CE |
| Wsparcie techniczne | Dostęp do aktualnych sterowników na stronie producenta poprzez podanie kodu serwisowego, numeru seryjnego lub modelu. |

LICENCJE NA OPROGRAMOWANIE

| Zadanie Nr 1 |
| --- |
| Oprogramowanie serwerowe (1 szt.) | Windows Server 2008 Standard Ed. R2 x64 PL lub równoważny. Warunki równoważności: - obsługa baz danych oprogramowania firmy SOFTECH oraz VULCAN na które Zespół Szkół Nr 1 posiada już licencje. - zarządzanie klientami końcowymi za pomocą zasad grupy i active directory. - system 64 bitowy |
| Licencje podłączeniowe do serwera. (4 szt.) | Licencje do łączenia systemów operacyjnych klientów końcowych z serwerem zarządzającym (5 sztuk w pakiecie) |
| Pakiet biurowy (24 szt.) | Microsoft Office 2010 Professional Plus PL lub równoważny. Warunki równoważności: musi zawierać minimum: edytor tekstowy z obsługą śledzenia zmian, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia baz danych, program do tworzenia publikacji, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, program pocztowy, współpraca w grupie z synchronizacją danych. |
| Dodatkowe wymagania: | Jedna wspólna licencja dla edukacji. Licencja dożywotnia. |

LICENCJE NA OPROGRAMOWANIE POZOSTAŁE

| Zadanie Nr 1 |
| --- |
| Oprogramowanie antywirusowe (szt. 25 w tym serwer) | Oprogramowanie antywirusowe – Licencja na 3 lata, które w raporcie podsumowującym rok 2011 organizacji av-comparatives otrzymało minimum jedno odznaczenie w którejkolwiek kategorii a także spełnia poniższe warunki: Pakiet dla serwera i stacji roboczych, które posiada upusty cenowe dla sektora edukacji oraz posiada możliwość zarządzania centralnego antywirusem zainstalowanym na klientach końcowych. Polska wersja językowa. www.av-comparatives.org |
| Program komputerowy (szt. 18) | Obsługa biura PL + lub równoważne. Warunki równoważności: musi zawierać: rejestr korespondencji wychodzącej / przychodzącej, terminarz, organizer spotkań, rejestr dokumentów, rejestr zamówień, rejestr zgłoszonych usterek, książkę adresową, rejestr kontrahentów. |

SPRZĘT POZOSTAŁY

| Zadanie Nr 1 |
| --- |
| Urządzenie wielofunkcyjne (szt. 1) | Monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, ksero) Praca w sieci (karta sieciowa lub/i WiFi) Złącze USB Rozmiar nośnika maks. A4 Rozdzielczość druku: min. 600 x 600 dpi Rozdzielczość skanera: min. 600 x 600 dpi Deklaracja zgodności CE Sterowniki dla Windows 7 Gwarancja producenta min. 24 miesiące Wykonawca przy odbiorze sprzętu będzie zobowiązany załączyć wypełnioną kartę gwarancyjną. |
| Monitor (szt. 1) | Typ matrycy: TFT-TN Podświetlenie matrycy: LED Format obrazu: 16:9 Przekątna ekranu: 21,5 cale Rozmiar plamki: 0,248 mm Nominalna rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli Jasność: min. 250 cd/m2 Kontrast: 1000 :1 Czas reakcji matrycy: maks. 5 ms Kąt widzenia w pionie: min. 160 Stopni Kąt widzenia w poziomie: min. 170 Stopni Ilość wyświetlanych kolorów: 16,7 mln Gniazdo D-Sub: 1 szt. Gniazdo DVI-D: 1 szt. Certyfikat ENERGY STAR® Deklaracja zgodności CE Możliwość pochylenia. Wbudowane głośniki Gwarancja producenta min. 36 miesięcy Wykonawca przy odbiorze sprzętu będzie zobowiązany załączyć wypełnioną kartę gwarancyjną. |
| Drukarka etykiet (szt. 1) | Typ: termotransferowa Rozdzielczość: min. 300 dpi Prędkość druku: min. 150 mm/s Maksymalna szerokość etykiet: min. 104 mm Maksymalna długość etykiet: min. 1000 mm Maksymalna długość kalki: min. 300 m Max. śr. zewn. kalki: min. 35mm Sterowniki do Windows 7 i Windows Serwer 2008 Interfejsy: USB, RS-232, Ethernet Gwarancja producenta. Wykonawca przy odbiorze sprzętu będzie zobowiązany załączyć wypełnioną kartę gwarancyjną, jeżeli takowa jest dołączana i wymagana przez producenta w procesie reklamacji. |
| Terminal przenośny (kolektor) (szt. 1) | Typ: przenośny, bezprzewodowy ze stacją dokującą. Pamięć: min. 8MB Flash Wyświetlacz: min. 2,4” LCD TFT, kolorowy Sygnalizacja oczytania kodu przynajmniej: dźwiękowa Interfejs stacji dokującej: RS-232, USB Możliwość stałej komunikacji terminala ze stacją dokującą za pomocą Bluetooth lub/i WiFi Skaner kodów kreskowych: diodowy lub laserowy Odczytywane kody kreskowe: wszystkie standardowe kody jednowymiarowe. Klasa odporności min. IP54 Ładowanie kolektora za pomocą stacji dokującej. Akumulator kolektora: Litowo-jonowy Oprogramowanie i sterowniki dla Windows 7 Gwarancja producenta. Wykonawca przy odbiorze sprzętu będzie zobowiązany załączyć wypełnioną kartę gwarancyjną, jeżeli takowa jest dołączana i wymagana przez producenta w procesie reklamacji. |
| Czytnik kodów jednowymiarowych (szt. 1) | Typ: diodowy przeznaczony dla pracowni logistycznej Potwierdzenie dźwiękowe odczytania kodu. Przycisk wyzwalający skanowanie Komunikacja: USB , RS232, miniDIN6 F/M Źródło światła: dioda laserowa 650 nm Metoda skanowania: skanowanie dwukierunkowe Szybkość odczytu min. 100 skanów/sekundę Odczytywane kody: (Przynajmniej): (1D) JAN/UPC/EAN incl. add on, Codabar/NW-7, Code 11, Code 39, Code 93, GS1-128 (EAN-128), GS1 DataBar (RSS), IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, ISBN-ISMN-ISSN, Matrix 2of5, MSI/Plessey, S-Code, Telepen, Tri-Optic, UK/Plessey Kody pocztowe Chinese Post, Korean Postal Authority code. Podstawka do czytnika Klasa odporności min: IP 42 Gwarancja producenta. Wykonawca przy odbiorze sprzętu będzie zobowiązany załączyć wypełnioną kartę gwarancyjną, jeżeli takowa jest dołączana i wymagana przez producenta w procesie reklamacji. |
| Drukarka Bonowa (drukarka zamówień) (szt. 1) | Wymagania: musi współpracować z oprogramowaniem firmy SOFTECH – oprogramowanie dla gastronomii . Drukarka termiczna. Druk z szybkością min. 150 mm na sekundę. Obsługa aplikacji środowisk Windows, OPOS. Interfejs LAN Gwarancja producenta. Wykonawca przy odbiorze sprzętu będzie zobowiązany załączyć wypełnioną kartę gwarancyjną, jeżeli takowa jest dołączana i wymagana przez producenta w procesie reklamacji. |
| Terminal (szt. 1) | Wymagania: Terminal dotykowy współpracujący z oprogramowaniem firmy SOFTECH – gastro POS. Ekran dotykowy min. 15’’ Musi być wyposażony w czytnik kart magnetycznych i akumulator podtrzymujący pracę w przypadku braku zasilania. Preinstalowany system Windows POSReady Porty USB dla dodatkowych urządzeń. Deklaracja zgodności CE Gwarancja producenta min. 36 miesięcy Wykonawca przy odbiorze sprzętu będzie zobowiązany załączyć wypełnioną kartę gwarancyjną, jeżeli takowa jest dołączana i wymagana przez producenta w procesie reklamacji. |

LAPTOP (3 szt.)

| Zadanie Nr 2 |
| --- |
| Lp. | Parametry techniczne | Wymagania minimalne |
| 1 | Typ | Komputer przenośny |
| 2 | Zastosowanie | Aplikacje edukacyjne, obliczeniowe, CAD/CAM, specjalistyczne do komputerowej diagnostyki samochodów |
| 3 | Wydajność obliczeniowa | Test wydajności Sysmark2007 Rating – min 170 pkt Test E-learning – min 150 pkt |
| 4 | Pamięć operacyjna | 6 GB |
| 5 | Dysk twardy | 300 GB |
| 6 | Karta graficzna | Dedykowana, pamięć 1 GB |
| 7 | Wydajność grafiki | Test wydajności Sysmark2007 Preview 3D – min 200 pkt Test 3DMark11 – min 1400 pkt Wsparcie technologii Direct11, OpenGL 4.0 |
| 8 | Przekątna ekranu | Od 15’’ do 16’’ |
| 9 | Powłoka/ekran | Matowa; Format obrazu 16:9; High Definition; Technologia LED |
| 10 | Klawiatura | Układ QWERTY |
| 11 | Kursor | Touchpad |
| 12 | Interfejsy | 1xUSB 3.0, 2x USB 2.0, VGA, HDMI, RS232 (wbudowany lub karta rozszerzeń), wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe, ExpressCard, czytnik kart 6 in 1 |
| 13 | Karta sieciowa | 1x Rj-45 10/100/1000 Mbps |
| 14 | Napędy | DVD+/-RW |
| 15 | Praca bezprzewodowa | WIFI 802.11 B/G/N |
| 16 | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa, wbudowane głośniki, kamera, mikrofon |
| 17 | Bateria/zasilanie | 4 godziny |
| 18 | Maksymalna waga | 2,1 kg |
| 19 | Wyposażenie dodatkowe | Zasilacz + przewód, bateria, torba |
| 20 | Warunki gwarancji | 3 lata od daty dostawy – serwis realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego zgodnie z normą ISO9001 |
| 21 | System operacyjny | Zapewniający m.in. pracę aplikacji CAD/CAM – Autodesk Invertor Prof. 2011 |
| 22 | Wsparcie techniczne | Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie modelu lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie www |
| 23 | Certyfikaty i standardy | Deklaracja zgodności CE, Certyfikat TCO 03, sprzęt zgodny z ISO9001 i ISO14001 lub równoważne |
| 24 | Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny, pakiet biurowy |